## Slide 1: OSNOVE VIDEOTEHMIKE IN STANDARDOV

## Slide 2: Zakaj smo začeli risati, slikati, snemati,...?
Komunikacija, Informacija- opozorilo, sporočilo, spomin, oznake
Umetnost -Izražanje občutkov in idej, posnemanje
Znanost -raziskovanje proučevanje
Religija- bogovi, nerazložljivi pojavi

## Slide 3
Najstarejša slika je stara 32000 let.
(jama Chauvet, francija)

## Slide 4: SVETLOBA
Svetloba je EMV (tako kot radijski signal, ir, uv, rentgenski žarki, mikrovalovi,....)
Sonce seva, meče fotone. Foton se zaleti v elektron ta poskoči na višji energijski nivo in takoj pade nazaj. Pri vračanju (ki je odvisno od energije dobljene od fotona) odda foton (delec svetlobe) z določeno energijo.določeno valovno dolžino, ki jo oko zazna kot barvo.

## Slide 5
Hitrost svetlobe
=300.000km/s v vakuumu.
Potuje samo po prostoru in ne po času.
V optičnem kablu je svetloba 30% počasnejša
(Hitrost zvoka =340m/s =1224km/h =0,34km/s)

## Slide 6: OČI

## Slide 7
vidimo šele v možganih
vidimo le tisto, kar je že v nas samih, predmet, ki ga opazujemo, pa je nova kombinacija v možganih že prisotnih elementov
Skratka: spomnimo se, da vidimo in s pomočjo spomina dosegamo sedanjost.

## Slide 8: Kako vidimo svet?
ne gre toliko za samo barvo ali oddaljenost, kot za zmožnost razlikovanja, ki je bistvo vseh čutil in se v osnovi pri vidu kaže kot sposobnost razlikovanja osvetljenosti, torej kontrasta, kar privede do vtisa oblike in razcepitve sveta v posamezne dele.

## Slide 9
Težnja po razlikovanju lahko povzroči optične prevare, ki jih tudi sami zlahka odkrijemo (slika, iluzija- ali res vidimo svet tak kot je)

## Slide 10: FOTOAPARAT:
Fotografija:
gr: Phos = svetloba, graphis =čopič
ANALOGNI in DIGITALNI

## Slide 11: Analogni:
-optični del-leče
-Kemični-film
-mehanični
Ko vse te skalibriramo in skombiniramo, šele tekrat nastane slika.

## Slide 12: Optični del- leče
Leče so urivljeno steklo ali plastika, naloga je da zbira in posreduje svetlobo na določeno mesto, tako da dobimo sliko od zunaj

## Slide 13
Svetloba ki potuje skozi različne medije spreminja hitrost- zrak hitro, steklo počasneje.

## Slide 14
Slika nastane tako da svetloba potuje skozi konveksno lečo
Narave te sike je odvisna od tega kako ta svetloba potuje skozi leče- kot zgradba leč

## Slide 15: ZOOM, FOKUS
Če je 4x zoom- f (focal length- razdalja od leče do gorišča) je dolžine od 100 do 400mm

## Slide 16: DIGITALNI FOTOAPARAT
Uporablja elektronski senzor ki posname sliko kot binarni zapis, to sliko lahko damo na računalnik in jo obdelujemo
Nadomešča analogni fotoaparat, celo snema video in zvok
Pojavlja se že v gsmjih...

## Slide 17: 2 vrsti senzorjev
CCD charge coupled device
CMOS [see-moss] complementary metal-oxide-semiconductor

## Slide 18: Kvaliteta slik je odvisna od mnogo stvari
-Kvaliteta leč: resolucija, popačenje, disperzija (razl valovne dolžine se različno lomijo)
-Medij za zajemanje slike: cmos, ccd, negativ (film).....
-Format zajemanja- pixli, digitalni tip formata (raw, tiff, jpeg,...), format filma (1.35 film, 5x4,....)
-Procesiranje- digitalno in/ali kemično procesiranje negativov,....

## Slide 19: Problemi ki nastajajo pri digitalnem fotografiranju:
Interferenčni (moire-ovi) vzorci , textil, geometrične figure, tv ekrani,...
Higlight burn out (kontrasti- temno svetlo)

## Slide 20
Fotoaparat shranjuje podatke na memory card ali film.
Povezuje/prenaša podatke na računalnik z usb, firewire, memory card slot.
Primer 1GB memory card- 1 ura videa v mp4 formatu
Nekateri novi: 30fps in 640x480 pixlov (kot tv)

## Slide 21: Formati datotek in formati za shranjevanje podatkov:
Exif je seznam formatov ki se uporabljajo pri digitalnih fotoaparatih.
Formati:TIFF- najvišja kakovost, JPEG,..
Shranjevanje: SD, CF-I, CF-II (compact flash), Memory stickm Multi media card (MMC), Smart media, XD, USB....

## Slide 22: Pictbridge standard-
povezava neposredno na tiskalnik. Nekatere lahko povežemo z npr tvjem, ...

## Slide 23: Analogno digitalno:

## Slide 24: Prednosti:
Takojšnji vpogled, brisanje,...
Cena (1000000000 slik, shranjevanje)
Prenos brez izgub
Ni skeniranja za na računalnik
Printanje
Velikost
Odatki o slikah (datum, kraj, velikost, resolucija,...)
Neposreden prilkop na tv za prezentacijo,...

## Slide 25: Slabosti:
Dražji aparati
Baterije, zamenjava le teh- elektrika
Ni posebnih možnosti kot IR fotografija.
Kvaliteta, resolucija (35mm-19Mp, 120mm-69Mp, large format-1135Mp)
Za download potrebuješ računalnik
Kaj če se hard disk pokvari ali CD,......
Manjši vidni kot- (fish eye in potem defishing)

## Slide 26
Nekateri se močno upirajo digit fotografiji:
Vprašanje avtentičnosti slik, kvaliteta, vendar večina že uporablja digit.- fleksibilnost, stroški na dolgi rok, editiranje (color balance, levels, efekti,,,).
Edino kjer se še močno uporablja analogna fotografija je npr v krajih brez elektrike- baterije, polnjenje,...

## Slide 27
V astronomiji se je digit. foto. uporabljala že v 80h letih, zaradi prednosti kot npr- takojšnji prenos na računalnik in obdelava podatkov.

## Slide 28
Leta 2002 se v ameriki pojavi fotoaparat z 2Mp. Cena je pod 100 USD, fotoaparat z 1Mp pa že za manj kot 60 USD. Tudi cena tiskanja slik se izenači z razvijanjem negativov.
2003 Ritz dakota digital z 1,2 Mp in resolucijo 1280x960 stane 11 USD. Logična posledica je prevlada digit. Fotoaparatov nad analognimi.

## Slide 29: Usoda filmov:
vinilne plošče- še vedno jih bodo uporabljali entuziasti.

## Slide 30: Video= Lat: vidim
Je tehnologija zajemanja-snemanja, procesiranja, prenašanja in obdelovanja gibljive slike, z uporabljanjem celuloidnega filma, električnega signala ali digitalnega medija

## Slide 31: VIDEO-moving picture
s kamero ujamemo zaporedje framov
narišemo frame, vsakega posebej

## Slide 32: fusion freequency
- dovolj velika hitrost menjavanja framov
meja videnja filma je 40 fps- tudi odvisno od okolja in svetlosti
Iluzija premikanja

## Slide 33
Za video uporabljamo BITMAP slike
Primer koliko zavzame video datoteka:
Ntsc 640x480: Če imamo 24 bitno barvo ima vsak frame 640x480x3=900kB
1 sekunda ntsc videa ima 30 framov.
1s zavzame 26MB,
1 minuta pa kar 1.6GB
PAL:768x576 – 25fps=31MB/s => 1,85GB/min

## Slide 34
Film so nič drugega kot slike, in to pomeni da so video datoteke zelo velike.
Zato obstaja kompresija (kodeki)

## Slide 35: KODEKI
Codec (compressor, decompressor) je program ki spreminja analogni ali digitalni signal.
Uporabljajo se pri videokonferencah in streaming videu.
Video kodek spremeni analogni signal v digitalni in obratno za prikaz
Izgubni in brez izgubni kodeki

## Slide 36: BREZ IZGUBNI
ZIP, RAR, PNG, »GIF«
Datoteka je zaporedje bitov določene dolžine.

## Slide 37: Obstajajo 3 kompresijski algoritmi:
Ze text, sliko in zvok.
Zvočnih podatkov textovni kompresor ne stisne dovolj dobro ali sploh ne.
Če je datoteka že skrčena, potem se je verjetno ne da še bolj skrčit

## Slide 38: Videokompresorji:
animation codec
huffyuv
corepng
sheervideo
msu lossless video codec
lcl......

## Slide 39: IZGUBNI
Slika: jpeg, djvu,....
Video/animacija:
MPEG 1 (video cd format- kvaliteta vcr)
MPEG 3 –digitalni video in audio
MPEG 4- web (streaming media), CD distribucija, video telefon, broadcast TV
h.261
h.263-videokonference

## Slide 40
vrsta kompresije je ponavadi prilagojena predvajanju v aparaturi sami.
Video podatke prenašamo na cd, dvd, dv, preko interneta,...., zato pripravimo material s software kodeki. Tipično se neka datoteka kompresira dvakrat. Npr iz kamere na računalnik in nato na internet.

## Slide 41
Vsi video kompresorji temeljijo na digitaliziranem videu, sestavljenem iz zaporedja bitmapov (framov)

## Slide 42: Kompresira se lahko:
-Vsak frame posebej (spatial compression)
-razlika med dvema framoma (temporal compression)
Lahko tudi oba skupaj.

## Slide 43
Nekompresirano je ponavadi zelo veliko.

## Slide 44: Kako poteka: video kompresija?
Npr vsak 6 frame se imenuje key frame. Ta ostane enak ali pa je posebej stisnjen. (spatially) ostali frame-i vmes se stisnejo po principu razlik med dvema frame-oma. Npr če je vse pri miru le glava se premika bo sprememba samo glava. PREDVIDEVANJE.

## Slide 45
Obstajajo simetrični kodeki (čas kompresije = času dekompresije) in asimetrični (ponavadi kompresija traja dlje)

## Slide 46
JPEG
DV je boljši od JPEG tudi pri isti velikosti datoteke.
MPEG4
DV
CINEPAK
INTEL INDEO
SORENSON...

## Slide 47: VIDEO STANDARDI
Analogni, digitalni.
V produkciji se srečujemo s signali ki morajo zadoščati nekim standardom.
Kompatibilnost (analogno z digitalnim in obratno) (velikost framov, frame rate,...)

## Slide 48
Da bi razumeli digitalno moramo razumeti analogno

## Slide 49: Analogni broadcast standardi
Tehnični podatki o tem kako je slika barvne televizije pretvojena v broadcast signal. V bistvu pa se nanaša na frame rate in število vrstic v posameznem frame-u.

## Slide 50
NTSC- najstarejši (US National television System Comitee)
S amerika, jap, taiwan, deli karibov, del južne amerike
NTSC 1941 so ustanovili standard za čb tv in sicer 30fps (x2) in 525 (od tega jih je 480 slika) vrstic. L. 1953 so prešli na barvno tv. Pri čb signalu je bil frame rate 60fps ko pa so prišle barve je prišlo do interference z zvokom, zato s o pomnožili 60 z 1000/1001 in dobili 59,94 fps. (29,97fps)60Hz
640x480

## Slide 51
PAL (phase alternating line)
Večina zah. Evrope, australia, nova zelandija, kitajska, del južne amerike.
l.1967 -25fps in 625vrstic 50Hz 768x576

## Slide 52
SECAM(sequential couleur avec memoire)
Francija, bivša sovjetska zveza, vzhodna evropa, afrika (evr.kolonije)
625 vrstic,
Pri pal in secam je od 625 slike576

## Slide 53: Interlaced, progressive scanning
Najprej se projicirajo lihe črte, 0,017 sekunde za tem pa se projicira polje sodih vrstic. En tak cikel nariše en frame.
Slika ne utripa če je nad 40fps.
Progressive- izriše se celotna slika

## Slide 54: Prednosti progressive scanninga:
večja navpična resolucija (1920x1080 interlaced je slabši od 1280x720 progressive)
ni utripanja, enostavnejša video procesijska oprema
lažja kompresija

## Slide 55: KAMERA
Digitalna, analogna

## Slide 56: Analogna:
Sestavljena iz :
Kamere: ccd leče, motorji za zoom, fokus, zaslonko
Vcr-pomanjšan video rekorder
iskalo- (mini tv, lcd,....)

## Slide 57
Kamera sprejema vizualno informacijo in jo interpretira kot elektronski video signal
VCR=tv vcr- sprejema električni video signal in ga posname na trak kot magnetne vzorce.
Kamere se v bistvu razlikujejo samo po tem na kaj snemajo
Standardni filmi 16 in 35mm snemajo pri 24fps

## Slide 58: VCR
1956 1.vcr 50.000USD
1963sonyev za podjetja, medicino izobrazbo, letalstvo
1964 1 za domačo uporabo (sony)
1965 1. domači vtr
1975 betamax
1976 sony-VHS
1980-court battle (tv hiše-reklame, ni več v živo,...-) (studii snemajo filme na VHS +)
Pozna 90 začetek 2000 DVD!!!

## Slide 59
ukvarja se s trakom in
bere signale in jih pretvarja, tako da jih tve lahko bere.

## Slide 60
Pri zvoku so informacije shranjene linearno na trak, videosignal pa ima 500x več informacij, zato isti princip (radio kaseta) (5-8 cm/s)ne more delovati.

## Slide 62
Kontrolni podatki- ali je posneto v sp, lp, ep, kako hitro naj vleče trak, skrbi da je glava poravnana s poševnimi črtami,
Glava se vrti s 1800 obrati/min ali 30 / s (30rpm)
Če bi bili podatki zapisani linearno bi potrebovali 80km traku za 2 uri.

## Slide 63: DIGITALNI VIDEOSTANDARDI
Digitalni signal ali data stream, je »diskretna reprezentacija neprekinjenega analognega signala.
Standard ccir601 definira procesiranje signala digitalnega videa. Ali signal iz analognega v digitalnega.

## Slide 64: TEHNIKA DANES